Numer postępowania:

ZP/p/21/19

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

Część I – Dostawa 40 komputerów typu All-in-one

Przedmiotem zamówienia w Części I jest dostawa 40 urządzeń komputerowych typu komputer all-in-one.

UWAGA: Opis zamówienia zawiera zamieszczona poniżej Specyfikacja techniczna Zamawiającego, którą Wykonawca winien wypełnić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i złożyć wraz z ofertą.

### Specyfikacja techniczna zamówienia:
40 komputerów typu All-in-one

| Lp. | Parametr | Opis wymaganego parametru | Wartość wymagana | Ocena punktowa | Należy wskazać konkretne parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. | Tak | Bez oceny |  |
| 1. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna wyposażona minimum w: - chipset Q370, - 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - 1 złącze m.2 PCIe x1 dla WLAN - 1 złącze m.2 dla dysku - 1 złącze SATA dla dysku | Tak, podać parametry | Bez oceny |  |
| 3. | Procesor | Min. 6-rdzeniowy, min 2,10GHz, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9920 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ | Tak, podać wynik oraz załączyć wydruk ze strony | Bez oceny |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz z możliwością rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę | Tak, podać parametry | Bez oceny |  |
| 5. | Parametry pamięci masowej | Min. 256GB M.2 PCIe NVMe z możliwością rozbudowy o kolejny dysk twardy 2,5 cala | Tak, podać parametry | Bez oceny |  |
| 6. | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1100 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ | Tak, podać wynik oraz załączyć wydruk ze strony | Bez oceny |  |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa klasy premium zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy min 2W na kanał. | Tak, podać parametry | Bez oceny |  |
| 8. | Karty sieciowe | Min. dwie karty sieciowe: Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 z obsługą PXE, WoL Karta WiFi a/b/g/n/ac Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 M.2 Combo (może być zintegrowane z płytą główną, nie dopuszcza się rozwiązania na zewnątrz obudowy np. podłączenie do portu USB) | Tak, podać parametry | Bez oceny |  |
| 9. | Napęd optyczny | Wymagany jest wbudowany fabrycznie napęd DVD-RW, umożliwiający odczyt/zapis danych na płytach DVD. | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Wbudowane porty i złącza | porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.2, lub 1 szt HDMI - min. 5 x USB w tym min 1 szt USB typ-C, 4 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - port audio COMBO - czytnik kart SD 3-in-1 - kamera internetowa 1 Mpix z dwoma mikrofonami zintegrowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. | Tak, podać parametry | Bez oceny |  |
| 11. | Obudowa i parametry obrazu | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach: - rozdzielczość min 1920 x 1080 - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,275 - typowa jasność min 250 cd/m2 - matryca bez obsługi dotyku, matryca matowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min 0/+25 stopni (+/-1 stopień) Waga max z podstawą 9 kg Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max: 155W o sprawności min 89% | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny |  |
| 12. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta) | Tak, załączyć wydruk certyfikatu | Bez oceny |  |
| 13. | System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany na komputerze system operacyjny w wersji 64-bitowej: interfejs graficzny; wbudowana obsługa usług katalogowych; umożliwiający składanie podpisu elektronicznego z wykorzystaniem kart inteligentnych i autoryzacji LDAP; nośnik optyczny z kompletem sterowników; nośnik(-i) z kopią odzyskiwania (ang. recovery) fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego w wersji 64-bitowej w ilości min.1 szt kompletu nośników / 20 zestawów komputerowych; bez konieczności aktywacji; możliwość podłączenia komputera do domeny w pełni obsługujący system Impuls firmy BPSC Sp. z o.o. w wersji desktop. dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. | Tak, podać nazwę wersję | Bez oceny |  |
| 14 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, audio, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Tak | Bez oceny |  |
| 15. | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji bootującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii | Tak | Bez oceny |  |
| 16. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej | Tak załączyć wydruki certyfikatów | Bez oceny |  |
| 17 | Ergonomia | Poziom hałasu maksymalnie 29 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny |  |
| 18. | Gwarancja | Okres gwarancji winien wynieść co najmniej 36 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania realizacji zamówienia. Reakcja serwisu: NBD - usługi serwisowe (w tym gwarancyjne) świadczone w siedzibie zamawiającego - pozostawianie dysków twardych u Zamawiającego w przypadku awarii komputera lub dysku twardego - zapewnienie sprzętu zastępczego na żądanie Zamawiającego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | Tak, podać oferowaną wartość, załączyć dokumenty potwierdzające do oferty | Max. 20 pkt. 60m -20pkt od 52 do 59m – 17,5pkt od 52 do 55m -15pkt od 49 do 51m – 12,5pkt od 46 do 48m – 10pkt od 43 do 45m – 7,5pkt od 40 do 42m – 5pkt od 37 do 39m – 2,5pkt 36m – 0pkt |  |
| 19. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - weryfikację czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | Tak | Bez oceny |  |
| 20. | Akcesoria | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Akcesoria tego samego producenta i koloru co PC. Zestaw kabli zasilających. | Tak, podać Nazwa producenta, model | Bez oceny |  |
| 21. | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019 lub ostatni kwartał roku 2018. | Tak (podać datę produkcji, nazwę producenta i model urządzenia) | Bez oceny |  |

……………………………………………………………………

( nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Część II – Dostawa 5 komputerów przenośnych typu laptop

Przedmiotem zamówienia w Części II jest Dostawa urządzeń komputerowych typu komputer przenośny (laptop).

UWAGA: Opis zamówienia zawiera zamieszczona poniżej Specyfikacja techniczna Zamawiającego, którą Wykonawca winien wypełnić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i złożyć wraz z ofertą.

Specyfikacja techniczna zamówienia:

komputery przenośne typu laptop

| LP | Parametr | Opis wymaganego parametru | Wartość wymagana | Ocena punktowa | Należy wskazać konkretne parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 380 nitów. | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Procesor | Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 6 MB. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. | Tak, podać wynik oraz oraz wydruk | Bez oceny | …………….. |
|  | Płyta główna | Zaoferowana płyta główna powinna obsługiwać zaoferowany procesor oraz posiadać minimum: 1 x HDMI 1.4b, 2 x. USB 3.1 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 1 x Thunderbolt z wejściem USB typu C, 1 x RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, | Tak, podać parametry | Bez oceny | …………………. |
|  | Karta sieciowa | Min. dwie karty sieciowe: F 1) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną 2) Karta sieciowa bezprzewodowa (WLAN) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. (może być zintegrowane z płytą główną, nie dopuszcza się rozwiązania na zewnątrz obudowy np. podłączenie do portu USB) | Tak, podać parametry | Bez oceny | …………………. |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć operacyjna RAM co najmniej o pojemności 16GB, typu DDR4 o prędkości taktowania min. 2400MHz. Możliwość rozbudowy do min. 32GB | Tak, podać parametry | Bez oceny | …………………. |
|  | Pamięć masowa | Minimum 1 x SSD M2 PCIe, na którym zainstalowany jest system operacyjny, o pojemności nie mniejszej niż 500 GB. Dysk markowany przez producenta laptopa | Tak, podać parametry | Bez oceny | …………………. |
|  | Napęd optyczny | Nie wymagany | Nie | Bez oceny |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 945 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. | Tak, podać wynik oraz wydruk | Bez oceny | …………….. |
|  | Obudowa | Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta) | TAK, załączyć oświadczenie producenta | Bez oceny |  |
|  | Akcesoria | Mysz bezprzewodowa laserowa USB: min. 2 przyciski, min. 1 rolka o rozdzielczości min.1000dpi. | Tak, podać Nazwa producenta, model | Bez oceny | …………………. |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo. Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami Mechaniczna przesłona zasłaniająca kamerę i mikrofony. | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | …………………. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta) | Tak, załączyć wydruk certyfikatu | Bez oceny |  |
|  | System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany na komputerze system operacyjny w wersji 64-bitowej:: interfejs graficzny; wbudowana obsługa usług katalogowych; umożliwiający składanie podpisu elektronicznego z wykorzystaniem kart inteligentnych i autoryzacji LDAP; nośnik(-i) z kopią odzyskiwania (ang. recovery) fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego w wersji 64-bitowej; bez konieczności aktywacji; możliwość dołączenia komputera do domeny w pełni obsługujący system Impuls firmy BPSC Sp. z o.o. w wersji desktop dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. | Tak, podać Nazwa, wersja | Bez oceny | ………………… |
|  | Gwarancja | Okres gwarancji dla laptopów i baterii winien wynieść co najmniej 36 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania realizacji zamówienia. Reakcja serwisu: NBD - usługi serwisowe (w tym gwarancyjne) świadczone w siedzibie zamawiającego - pozostawianie dysków twardych u Zamawiającego w przypadku awarii komputera lub dysku twardego - zapewnienie sprzętu zastępczego na żądanie Zamawiającego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | Tak, podać oferowaną wartość, dokumenty potwierdzające załączyć do oferty | Max. 20 pkt. 60m -20pkt od 52 do 59m – 17,5pkt od 52 do 55m -15pkt od 49 do 51m – 12,5pkt od 46 do 48m – 10pkt od 43 do 45m – 7,5pkt od 40 do 42m – 5pkt od 37 do 39m – 2,5pkt 36m – 0pkt | ………………… |
|  | Bateria i zasilanie | min 50WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 14 godzin. Gwarancja min 36 miesięcy. Funkcja szybkiego ładowania akumulatora umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy max 65W | Tak | Bez oceny |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym lub oświadczenie producenta. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski | Tak, załączyć wydruk do oferty | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019 lub ostatni kwartał roku 2018. | Tak podać datę produkcji, nazwę producenta i model urządzenia | Bez oceny | ………………… |
| 18. | Waga | Waga max 1,6 kg z baterią | Tak | Bez oceny |  |
| 19. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15,8 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). | Tak, załączyć oświadczenie do oferty | Bez oceny |  |
| 20. | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji bootuącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - musi posiadać mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. | Tak | Bez oceny |  |
| 21. | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Tak | Bez oceny |  |
| 22. | Wymagania dodatkowe | Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, z wbudowanym w klawiaturę manipulatorem typu „Trackpoint” Touchpad Czytnik linii papilarnych Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Możliwość instalacji w notebooku modemu LTE/WWAN | Tak | Bez oceny |  |
| 23. | Stacja dokująca | Dedykowana stacja dokująca kompatybilna z oferowanym notebookiem i wyprodukowana przez tego samego producenta. Stacja musi być oznaczona jako dedykowana w broszurze lub katalogu producenta. Stacja dokująca musi umożliwiać ładowanie notebooka, bez podłączania dodatkowych kabli. Porty wejścia/wyjścia: min. 4 porty USB 3.0 / 3.1 Typ A min. 2 porty HDMI lub DisplayPort min. 1 port VGA min. 1 port RJ45 min. 1 wejście mikrofonowe min. 1 wyjście słuchawkowe Gniazdo na linkę zabezpieczającą Zasilacz min. 65W Klawiatura i mysz | Tak | Bez oceny |  |

……………………………………………………………………

( nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Część III – Dostawa 10 Monitorów  komputerowych

Przedmiotem zamówienia w Części III jest dostawa 10 monitorów komputerowych LCD bez ekranu dotykowego.

UWAGA: Opis zamówienia zawiera zamieszczona poniżej Specyfikacja techniczna Zamawiającego, którą Wykonawca winien wypełnić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i złożyć wraz z ofertą.

### Specyfikacja techniczna zamówienia: 
monitor komputerowy

| Lp. | Parametr | Opis wymaganego parametru | Wartość wymagana | Ocena punktowa | Należy wskazać konkretne parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielkość matrycy | Wielkość efektywna ekranu min. 23,8 cali. | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 2. | Typ matrycy | matryca IPS o współczynniku proporcji 16x9 | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny |  |
| 3. | Rozdzielczość | co najmniej 1920x1080 pikseli. | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 4. | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 5. | Czas reakcji matrycy | max. 5ms | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 6. | Jasność | Min. 250 cd/m2. | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 7. | Kontrast statyczny | min. 1000:1 | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 8. | Kąt widzenia | min. 178 poziomo / 178 pionowo (w stopniach) | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Pokrycie palety | sRGB min. 93% NTSC min. 70% | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Obudowa i Regulacja | Regulacja pozioma w zakresie od -4 do 20 stopni Regulacja w pionie od -45/45 stopni Regulacja wysokości do 150mm Funkcja Pivot Możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 11. | Złącza | Min. 1 x DisplayPortTM 1.2 (HDCP suport) Min. 1 x HDMI 1.4 (HDCP suport) Min. 1 x VGA Min. 3 x USB 3.0 Wymagana ilość (na zewnątrz obudowy monitora) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. | Tak, podać oferowaną wartość | Bez oceny | ………………… |
| 12. | Zasilacz | wbudowany |  | Bez oceny | ………………… |
| 13. | Gwarancja | Okres gwarancji winien wynieść co najmniej 36 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania realizacji zamówienia. Warunki gwarancji zostały określone w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającym projekt umowy. | Tak, podać oferowaną wartość | Max. 20 pkt. 60m -20pkt od 52 do 59m – 17,5pkt od 52 do 55m - 15pkt od 49 do 51m – 12,5pkt od 46 do 48m – 10pkt od 43 do 45m – 7,5pkt od 40 do 42m – 5pkt od 37 do 39m – 2,5pkt 36m – 0pkt | ………………… |
| 14. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy , załączyć do oferty) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |
| 15. | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019 lub ostatni kwartał roku 2018. | Tak (podać datę produkcji, nazwę producenta i model urządzenia) | Bez oceny | …………………. |
| 16. | Inne | VESA 100x100mm Typowy pobór energii maksymalnie 21W Pobór energii w Standby Mode maks. 0,5W | Tak | Bez oceny |  |

……………………………………………………………………

( nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)